## Slide 3
3
Предложение:

## Slide 5
5
Фурнитура для алюминиевых окон, подходит для различных типов профилей с фурнитурным пазом 16 мм
Основные технические сведения:
Фурнитурный паз:
Ось ручки (дорнмасс):
Высота цапфы:
Ход запорных цапф:
Диаметр и ширина замка привода:
Отверстие под штифт:
Максимальный вес створки:
Фальц люфт:
16 мм
15 мм
7/ 11 мм
2x17 мм
⌀ 25x12 мм
7 мм
130 кг
мин. 12 mm
Основные технические сведения:
Фурнитурный паз:
Ось ручки (дорнмасс):
Высота цапфы:
Ход запорных цапф:
Диаметр и ширина замка привода:
Отверстие под штифт:
Максимальный вес створки:
Фальц люфт:
16 мм
15 мм
7/11 мм
2x17 мм
⌀ 25x12 мм
7 мм
130 кг
мин. 12 мм
Фурнитура для окон, изготовленных из ПВХ профилей и дерева

## Slide 6
6
Фурнитура управляется ручкой
В фурнитуре передача движения через угол осуществляется посредством угловых передач. К ним присоединяются средние запоры с цапфами, которые обеспечивают прижим по горизонтали или вертикали створки

## Slide 7
7
В механизмах применён также передовой и проверенный способ соединения элементов при помощи соединительной пластины
Петли в фурнитуре ROMB DYNAMIC ALU крепятся на клеммах, что существенно облегчает монтаж и сокращает время на него (нет необходимости сверления отверстий под установку петель)

## Slide 8
8
Большинство приводов, предназначенных для поворотно-откидных окон имеют специальные монтажные отверстия, блогодаря чему возможен монтаж блокиратора ошибочного поворота ручки
Дополнительно привода приспособлены к монтажу балконной защёлки (от 1801 мм), которая взаимодействует с ответной планкой

## Slide 9
9
Уменьшение ассортимента и одновременно сохранение полной функциональности
и прочности фурнитуры
Существенное повышение производительности труда при монтаже фурнитуры
Увеличение универсальности и сменяемости элементов
Меньшее количество ножниц на раме
Более компактная конструкция угловых передач, концевых запоров и шпингалетов
Нет необходимости применять специальное оборудование для обрубки элементов фурнитуры
Увеличение функциональности - возможность установки дополнительных элементов, таких как балконная защёлка и блокиратор открывания
Какие выгоды может принести производителю окон новый вид фурнитуры?

## Slide 10
10
Основные технические сведения:
Максимальный вес створки:
Фурнитурный паз:
Ось ручки (дорнмасс) :
Высота цапфы :
Ход запорных цапф:
Фальц люфт:
130 кг
16 мм
15 мм (7,5 мм)
8 мм
2x17 мм
мин. 12 мм
Основные технические сведения:
Максимальный вес створки:
Фурнитурный паз:
Ось ручки (дорнмасс) :
Высота цапфы :
Ход запорных цапф::
Фальц люфт:
130 кг
16 мм
15 мм (7,5 мм)
8 мм
2x17 мм
мин. 12 мм
Фурнитура для алюминиевых окон, подходит для различных типов профилей с фурнитурным пазом 16 мм
Фурнитура для окон, изготовленных из ПВХ профилей и дерева

## Slide 11
11
Фурнитура для различных типов окон
Варианты открывания
поворотное
поворотно-откидное
откидное
1-2 и многостворчатые окна
Форма
прямоугольное окно
арочное
трапециевидное
треугольное
балконные двери
фрамужное/ откидное окно
откидно-раздвижные двери

## Slide 12
12
Размеры оконных створок для различных вариантов окон из профиля ПВХ | FFB | FFH
Поворотно-откидная створка, постоянная ручка | 290 - 1600 | 360 - 2400
Поворотно-откидная створка, средняя ручка | 290 - 1600 | 505 - 2400
Поворотная створка, постоянная ручка | 290 - 1450 | 360 - 2400
Поворотная створка, средняя ручка | 290 - 1450 | 505 - 2400
Поворотная створка, привод «S» | 290 - 800 | 340 - 2400
Откидная створка, привод «UC» | 470 - 1700 | до 800
Откидная створка, привод «M» | 530 - 1680 | 505 - 1450
Штульповая створка, привод «M» | 290 - 1450 | 590 - 2400
Шульповая створка, нижний штульповой концевик присоединяемый «BM», штульповый соединитель «BM», штульповой привод фиксированный «B» | 290 - 1450 | 590 - 2400

## Slide 13
13
Встроенный фиксатор от захлопывания створки
(четкая фиксация створки в откинутом положении)
Ножницы имеют фиксатор, который исключает самопроизвольное захлопывания створки при сквозном проветривании.

## Slide 14
14
В стандартном исполнении ножницы имеют встроенный блокиратор ошибочного открывания, который исключает неправильное использование окна в режиме откидывания.
Встроенный блокиратор ошибочного открывания

## Slide 15
15
Возможность оснащения окна механизмами для микропроветривания
Удобная и простая функция, обеспечивающая постоянное медленное проветривание помещения

## Slide 16
16
Возможность оснащения окна механизмами для ступенчатого проветривания
Позволяет фиксировать створку в режиме проветривания в разных положениях. Обеспечивает необходимый воздухообмен в любое время года.

## Slide 17
17
Декоративные накладки из АБС
Применение материала самого высокого качества гарантирует многолетнее беспроблемное использование.
Накладки не желтеют и не подвергаются деформации со временем.

## Slide 18
18
Возможность применения блокиратора-приподнимателя:
исключает неправильное использование окна, открытие створки в двух положениях одновременно
совмещает в себе функцию приподнимателя створки
диапазон вертикальной регулировки: +/-2,5 мм

## Slide 19
19
Тефлоновые втулки подтормаживания
в верхней петле на створке:
исключают прямое соприкосновение металлических частей (и как следствие звук легкого скрежета) и тем самым исключают трение и износ петель!
обеспечивают плавный поворот створки

## Slide 20
20
Технология изготовления – сварка гарантирует превосходную прочность и безопасность в эксплуатации.
Нижняя петля на раме PVC

## Slide 21
21
Средняя фальцевая петля на створке
широкая область применения
регулировка в трех плоскостях

## Slide 22
22
Нижняя петля на створке с регулировкой прижима
Регулировка фурнитуры ROMB дает возможность установить необходимую силу прижима не только на цапфах, но и на нижней створочной петле, что гарантирует хорошее плотное прилегание по всем сторонам створки
В петлю встроен дистанционный вкладыш

## Slide 23
23
Привод запорный S00 вариационный
общая длина привода – только 145 мм
возможность применения в несдандартных, маленьких окнах

## Slide 24
24
Взломостойкая фурнитура
Противовзломные грибовидные цапфы
Ответные планки выполненные из стали
Защита от высверливания
защищает замок привода от высверливания при попытке взлома. Материал изготовления: закаленная сталь.
Чувство безопасности в своем доме многократно повышает качество жизни

## Slide 25
25
Специальные дополнительные элементы
Балконная защёлка
служит для надёжной фиксации (удержания в закрытом положении) балконной
створки при выходе из помещения, например, на балкон
взаимодействует с ответной планкой

## Slide 26
26
Специальные дополнительные элементы
ограничивают откидывание створки
взаимодействуют с ответной частью в фальц створки (кронштейном) или на механизм (цапфой)
Фрамужные ножницы
могут устанавливаться по вертикали или по горизонтали, на механизм или в открытый фурнитурный паз

## Slide 27
27
Специальные дополнительные элементы
применяется для поворотных створок при FFH>800 для соответствующего прижима со стороны петель
Средний прижим скрытый, регулируемый (две части металлические)
имеет удобные регулировки на прижим

## Slide 28
28
Специальные дополнительные элементы
Дополнительные ножницы
предназначены для дополнительного поддержания широких створок в откинутом положении
рекомендуется применять при FFB = 1400 - 1600
помогают удерживать створку в откинутом положении и разгружают основные поворотно-откидные ножницы

## Slide 29
29
Специальные дополнительные элементы
ограничивает открывание створки при повороте на выбранный угол ( до 90 градусов)
Ограничитель открывания с тормозом ORC
имеет встроенный механизм притормаживания при открывании и закрывании окна, препятствуя удару створки об откос или захлопывании окна, например при сквозняке

## Slide 30
30
Специальные дополнительные элементы
Ограничитель поворота створки с блокиратором от ручки HBK
ограничивает открывание створки при повороте на выбранный угол
ставится для предохранения створки от ударов об откос, или для функционально предусмотренного поворота створки
позволяет выбрать произвольный угол открытия оконной створки и зафиксировать ее в таком положении простым поворотом ручки вниз

## Slide 31
31
Преимущества фурнитуры ROMB:
Толщина и жесткость металла
Элегантный внешний вид
«Мягкий» ход оконной ручки
Универсальность, простота и повышенный
диапазон регулировок
Простота монтажа
Широкий выбор дополнительных элементов

## Slide 32
32
Преимущества фурнитуры ROMB:
Полный цикл производства продукции осуществляется на ….заводе в г. Злотов, Польша
Возможность применения цапф с повышенной защитой
от взлома
10 лет гарантии!
Больше чем 40 лет опыта в производстве
Качественное антикоррозионное покрытие
Надежность фурнитуры подтверждается многочисленными
сертификатами

## Slide 33
33
Качество и сертификаты:
Система функционального контроля за качеством позволяет гарантировать:
10-летний срок эксплуатации фурнитуры
15 000 циклов (открывание, откидывание и закрывание) для
фурнитуры
100% защиту от коррозии

## Slide 34
34
Уникальное покрытие
обеспечивает надежную защиту элементов фурнитуры
Структура покрытия стальных элементов
СТАЛЬ
СЛОЙ ЦИНКА
СЛОЙ ПАССИВАЦИИ
ЛАК
Высокая коррозионная стойкость всех элементов
фурнитуры
Покрытие безопасно для окружающей среды и
здоровья человека
Высокая стойкость к царапинам и износу
Внешне: приятный серебристый цвет

## Slide 35
35
Механическое управление фрамугами, расположенными на большой высоте с открыванием …внутрь помещений с уровня пола
Ширина открывания составляет около 150 мм
Установка фрамужного открывателя возможна как справа, так и слева от створки
На все стальные детали фрамужного открывателя нанесено цинковое антикоррозионное покрытие …серебристого цвета, а на детали изготовленные из легких сплавов, декоративное лакированное или …анодированное покрытие

## Slide 36
Однозапорные замки производства ROMB предназначены для дверей, изготовленных из ….алюминиевого, стального и ПВХ профилей
Доступные варианты:
    с фалевой защелкой и выпадающим ригелем
    с роликовой защелкой и выпадающим ригелем
    с выпадающим ригелем
    с выпадающим крюкообразным ригелем

## Slide 37
Межосевое расстояние 92 мм, дорнмасс 25, 30, 35, 40
Замки универсальные, их можно устанавливать на двери с ….правым или с левым открыванием
Регулировка выхода защелки
Эстетично отделанный штульп замка - полированный, изготовлен из нержавеющей стали

## Slide 38
38
Самое высокое качество изготовления, что
….подтверждается испытаниями в аккредитованной лаборатории
Универсальная защелка (подходит для правых и левых ….дверей), изготовлена из металлических сплавов высокой ….плотности
Выпадающий ригель изготовлен из пакета стальных листов

## Slide 39
39
Огнестойкость по классу EI 60, согласно PN-EN 1363
Эстетично отделанный штульп замка - полированный, изготовлен из нержавеющей стали
Широкий спектр применения – все типы алюминиевых профилей

## Slide 40
КОНТАКТЫ: ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ «ROMB Spółka Akcyjna» в Украине ООО «АВАТАС»